## Slide 1: 강화학습을 이용한 무인이동체 이상징후 탐지 및 대응 기법 연구
2023.10.23
김 유 성
성균관대학교 CSI Lab.
https://csi-skku.github.io

## Slide 2: 김 유 성 (yskim525@skku.edu)
Computer System and Intelligence Lab. http://csi.skku.edu
Learning-based Digital Health
Intelligent Systems
RF-based Pose Estimation
양성 종양
악성 종양
분류 모델
수신 신호
RF 송수신기
신체
정상

## Slide 3: 연구 배경
드론의 활용범위와 생태계 확장을 통해 새로운 서비스 창출이 주목받고 있음
  군사용, 물품수송, 산림보호 및 감시, 시설물 안전진단, 통신망 활용, 해양관리, 농업지원
세계 드론 시장은 2025년 53.6조원, 2030년 125.5조원 규모로 예상

## Slide 4: 문제점
드론이 우리 삶의 밀접한 서비스에 적용되면서 드론에 대한 공격 우려가 커짐.
운송이나 관제 등 사회 주요 영역에 적용 중인 드론이 공격에 노출될 경우 인명이나 재산의 피해는 물론 사회 기반시설에 대한 테러로 이어질 수 있음.

## Slide 5: 연구 목표
관성 측정 장치의 (IMU: Inertial Measurement Unit) 센서 값을 왜곡시키는 공격에 드론 제어가 취약함.
본 연구에서는 강화학습 기반 IMU 센서 왜곡 공격을 탐지하고 이에 대한 대응력을 향상시키는 것을 목표로 함.
  규칙 기반 제어 방식 보다 향상된 AI 기반 제어 모델을 도출할 수 있는가?
  움직임 제어와 더불어 왜곡 수준 예측을 함께 학습하면 시너지가 발생하는가?

## Slide 6: 목차
환경 소개
강화학습 소개
강화학습 모델 설계 및 학습 과정
결과 공유
맺음말

## Slide 7: AirSim 환경 소개
AirSim by Microsoft Research
  Unreal-Engine 4.27, AirSim 1.8.1, PX4 1.11.3, Stable-Baselines3 2.0.0
  드론 모델: DJI F450
  입력 데이터: 자이로 센서, 가속센서, GPS 위치 & 속도
서버사양 (학습시에만 사용)
  GPU : RTX 2080 Ti 11GB x 4개
  CPU : E5-2640v4
왜곡 타겟 센서
  자이로 센서와 가속 센서 (각속도 & 선형가속도)

## Slide 8: AirSim 환경 소개
15m
15m
20m
5m
5m
시작 지점 예시
목표 지점 예시

## Slide 10
실제 드론 센서 데이터 왜곡 사례
No Distortion in IMU sensor (선형가속 & 각속도)
Distortion in IMU sensor (선형가속 & 각속도)
https://review.px4.io/browse

## Slide 11: 센서 데이터 왜곡 생성 (Gaussian noise)
IMU 센서 값에 아래와 같이 왜곡 수준을 더함
1) IMU 각 센서값들의 Min-Max 범위 지정
  linear acceleration (선형 가속도) : -10 ~ 10 [m/s]
  angular velocity (각속도) : -3.14 ~ 3.14 [rad/s]
2) 임의의 표준편차 크기를 가지는 정규분포 생성
3) 현재 드론의 센서 값에 정규분포에서 샘플된 값을 더해 왜곡 표현

## Slide 12: 센서 데이터 왜곡 생성 (Gaussian noise)
-0.75
ex) 현재 선형 가속도가 6m/s 인 드론에 10% 정규 분포 왜곡 첨가
선형 가속도 최대 크기인 10 에 희망 왜곡 수준 10% 를 적용  1
위에서 계산한 값이 표준편차이고 평균이 0인 정규분포 생성
해당 정규 분포에서 확률밀도에 따라 랜덤하게 x 값 추출
추출된 x 값을 기존 선형 가속도 6m/s 에 더해 왜곡을 표현 (bias)
➤ 왜곡 후 선형 가속도: 6 - 0.75 = 5.25m/s²

## Slide 13: 센서 데이터 왜곡 적용 (0%, 10%, 20% 비교)
No Distortion
20% Distortion
10% Distortion

## Slide 14
학습 모델 개요
특징 점 추출
제어 정책
센서 데이터
AirSim
센서 데이터 왜곡 모듈
강화학습 기반 AI 모델

## Slide 15: 강화 학습 (Reinforcement Learning)
연속적인 행동 결정 문제
각 행동에 대해 정답이 주어지지 않음
보상의 합을 최대화 하는 것이 목표
한 행동이 이후에 영향을 미침
시행 착오를 통해 스스로 배우는 방식

## Slide 16: 강화 학습 주요 개념
즉각 보상
미래가치
가치함수: 이후 보상 합의 기대 값
정책함수: 가장 가치가 높을 행동을 선택

## Slide 17: 강화 학습 + 딥러닝 개요
Q-target
Q-prediction
가치 함수 근사
정책 함수 근사

## Slide 18: 강화 학습 첫 시작 : 상태, 행동, 보상 정의
상태 정의 : {목표지점 좌표, GPS 좌표 & 속도, 선형가속도, 각속도, orientation}
보상 정의 : 현 위치에서 목표지점까지 거리에 따른 보상
행동 정의:
  1) Position : x, y, z 방향으로 각각 -5 ~ +5 값을 선택
  2) Velocity : x, y, z 방향으로 각각 -1 ~ 1 값을 선택
  3) Angular Velocity : x, y, z 방향으로 각각 -3.14 ~ 3.14 값을 선택
  4) Motor-control : 각 모터 출력 세기 0~1 값을 선택

## Slide 19: 1차 학습 시도
IMU 왜곡 없이 10m 거리를 이동하여 호버링 하는 간단한 임무
  1) Position-based Action : 매우 쉽게 학습
  2) Velocity-based Action : 쉽게 학습
  3) Angular Velocity based Action : 많은 학습 시간 소요
  4) Motor-control based Action : 매우 많은 학습 시간 소요
O(10M) steps
O(100K) steps

## Slide 20: 2차 학습 시도
학습 환경을 Airsim + PX4 ( Software in The Loop ) 로 변경 시도
  PX4
    드론 자율비행제어 오픈소스 플랫폼
                현재 리눅스 재단에서 드론코드 프로젝트로 운영 중
                동시 병렬 실행 불가능  병렬 실행이 가능하도록 개발
                Motor Control API 미지원  Angular Velocity based Action 을 선택

## Slide 21: 3차 학습 시도
  PX4 환경에서 왜곡 없이 Angular Velocity 제어 학습 성공 후
  IMU 왜곡을 추가하여 학습 시도
    단일 관측 정보로는 학습이 진행되지 못함
    상태 정의 재설계 Observation = {목표 좌표, GPS 좌표 & 속도, 선형가속도, 각속도, orientation}
    State : { observationt-k , observationt-(k-1) ... observationt }

## Slide 22: 커리큘럼 학습
학습 데이터를 쉬운 것부터 어려운 것으로 조율하여 모델의 학습 성능을 향상시키는 방법

## Slide 23: 커리큘럼 학습 관련 시행 착오 공유
처음부터 높은 왜곡 수준으로는 학습 불가
5% 10% 20% .... 그러나 30% 이상 학습 어려움
학습 시 노출시키는 왜곡 수준을 아래와 같이 제공
  절반은 X% 왜곡 수준
  나머지 절반은 0% ~ X% 로

## Slide 24: 커리큘럼 학습
IMU 왜곡 수준을 점진적으로 높이면서, 이전 왜곡 수준 경험을 함께 제공
Environment
Agent
에피소드 절반: 왜곡 5%
에피소드 절반: 왜곡 0~5%
Environment
Agent
에피소드 절반: 왜곡 10%
에피소드 절반: 왜곡 0~10%

## Slide 25: 3차 학습 시도 결과 요약
커리큘럼 학습을 적용해도 rule-based 방식 대비 성능 향상이 보이지 않음.
Angular Velocity 를 제어하면 실제 적용시 PID 계산에 왜곡된 IMU 센서 값이 사용되니 학습을 통한 성능 향상에 한계가 있지 않을까?

## Slide 26: 베이스라인 : 규칙 기반 제어 방식
moveToPosition API 사용
현 위치, 속도, 방향 정보를 사용하여 목표 좌표로 향해가는 알고리즘
시작 지점
목표 지점
다음 위치
EKF (Extended Kalman Filter) 사용
0.02초 마다 목표 지점 방향으로 이동 및 자세 보정

## Slide 27: 4차 학습 시도
Motor-control 를 직접 제어하기 위해 PX4 에서 다시 Airsim Simple Flight 환경으로 돌아옴.
Motor-control 학습 시 문제점
  초기 단계에선 각 모터의 미세한 출력 변화로도 드론이 추락 및 종료.
  새로운 에피소드 시작 시 소요되는 시간이 학습 시간의 대부분을 차지.
  보다 효과적인 학습 방식이 요구됨.

## Slide 28: 학습 모델 설계
규칙 기반 제어 중 motor 출력 값 추출 (100K steps)
Environment
Agent
replay buffer
랜덤 미니배치 (512 steps)
가치함수 & 정책함수 업데이트
moveToPosition
RLPD : Efficient Online Reinforcement Learning with Offline Data, ICML 2023.

## Slide 29: 4차 학습 결과 : 5m 이동 후 호버링
커리큘럼 학습 중반
커리큘럼 학습 초반
커리큘럼 학습 후반

## Slide 30: 센서 왜곡 수준 예측 모델
  Observation = {목표 좌표, GPS 좌표 & 속도, 선형가속도, 각속도, orientation}
  State : { observationt-k , observationt-(k-1) ... observationt }
state
지도 학습 모델
왜곡 수준 예측

## Slide 31: 센서 왜곡 수준 예측 모델

## Slide 32
보조 태스크 학습 활용 예시
고양이
특징 점 추출
클래스 분류
회전 각도 예측
900

## Slide 33
'제어 + 왜곡 수준 예측' 학습 모델
센서 데이터
특징 점 추출
왜곡 수준 예측
제어 정책
센서 데이터
센서 데이터
AirSim
센서 데이터 왜곡 모듈

## Slide 34: 성능 비교 : RL vs. RL with 왜곡수준예측
RL with 왜곡수준예측 모델은 충분히 다양한 구조로 학습을 진행해보지 못함
왜곡 률이 0% 일 때 일관되게 개선
왜곡수준예측 성능에 대해서는 차이점이 보이지 않으나 역시 추후 검토 필요

## Slide 35: 과제 수행을 통해 배운 점
도메인 지식의 중요성
시뮬레이터 선택 시 학습 시간 고려
오프라인 데이터 활용성
커리큘럼의 학습의 활용성
강화학습 움직임 제어와 왜곡 수준 예측 모델의 시너지

## Slide 36: 그 외 흥미로운 생각들
왜곡 수준 예측에 따라 특정 왜곡 수준에 적합한 모델 선택
카메라 / 라이다 와 같은 고차원 입력 데이터를 함께 사용하여 학습
IMU 센서 값 이외에 대한 불확실성이 존재하는 환경
  바람, 눈/비, 모터고장 등으로 인한 제어 불확실성

## Slide 38: Some Recent Advances in AI
DALL·E 2
GPT 4

## Slide 39
or
Impressive because it looks like something created by a human!

## Slide 40: Why do we need Artificial Intelligence?
Daniel Wolpert (Prof. of Neurobiology, Columbia University)
" We have a brain for one reason and one reason only: that's to produce adaptable and complex movements.
Movement is the only way you have of affecting the world around you. ... I believe that to understand movement is to understand the whole brain. "
" We might need AI for one reason and one reason only: that's to produce adaptable and complex movements. "

## Slide 42
Controlling the Nuclear Fusion Plasma
[2022 Nature]

## Slide 43: Reinforcement learning can discover new solutions!
New shapes of Plasma
Move 37 in AlphaGo
Impressive because no one has tried it this way before!